# LA-10Q电流互感器

### 一、概述

LA-10Q电流互感器为穿墙式环氧树脂浇注绝缘产品，适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压10kV及以下的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用。

### 二、结构简介

本系列电流互感器分单匝式、复匝式、母线式三种。

### 三、技术参数

1、额定绝缘水平：12/42/75kV
2、额定二次电流:5A
3、额定一次电流、准确级组合、额定输出及额定动、热稳定电流见表
4、污秽等级：全工况产品符合Ⅱ级污秽要求。

| 型号 | 额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 额定短时热电流(Ith)(kA) | 额定动稳定电 流(Idyn)(kA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 |  |  |
| LA-10 LA-10Q | 5-200 | 0.5/10P10 |  | 10 | 15 |  | 90I1n | 160I1n |
|  | 300 |  |  |  |  |  | 22.5 | 40.5 |
|  | 400 |  |  |  |  |  | 30 | 55 |
|  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 |  |  |  |  |  | 40 | 72 |
|  | 1000 |  |  |  |  |  | 50 | 90 |

### 四、LA-10Q电流互感器外形及安装尺寸、型号含义

本文地址：http://www.dqdg.cc/LA-10Q-26.html

本文地址：http://www.dqdg.cc/LA-10Q-26.html