# LDJ1-35H/300电流互感器

### 一 、概述

LDJ1-35H/300电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭产品，适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压35kV及以下的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用，本产品符合IEC60044-1及GB1208《电流互感器》标准。

### 二、结构简介

LDJ1-35H/300电流互感器为全封闭环氧树脂浇注结构，其一次绕组的P2端直接作为开关柜中的静触头，并带有触头盒。静触头截面分80×10、100×10、φ45、φ70。

### 三、技术参数

1、额定绝缘水平：40.5/95/185kV
2、额定二次电流：5A、1A
3、额定一次电流、准确级组合、额定输出及额定动、热稳定电流见表1和表2
4、LDJ6-35污秽等级：Ⅱ级
5、产品局部放电水平符合GB1208《电流互感器》要求。

### 四、LDJ1～4-35型技术数据

| 额定一次电流(A) | 准确级次组合及额定输出(VA) | 额定短时热电流(Ith)(kA) | 额定动稳定电流(Idyn) (kA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2/10P10 | 0.5/10P10 | 0.2/0.5 | 10P10/10P10 |  |  |
| 5～300 | 10月30日 | 20/30 | 10月20日 | 20/20 | 150I1n | 375 I1n |
| 400 | 10/40 | 15/40 | 10月15日 | 20/20 | 63 | 130 |
| 500 | 10/40 | 15/40 | 10月15日 | 25/25 |  |  |
| 600 | 10/50 | 30/50 | 10月30日 | 30/30 |  |  |
| 800 | 15/50 | 30/50 | 15/30 | 30/30 |  |  |
| 1000～2000 | 20/50 | 50/50 | 20/50 | 40/40 | 80 |  |

### 五、LDJ1-35H/300电流互感器技术数据

| 额定一次电流(A) | 准确级次组合 | 额定输出(VA) | 额定短时热电流(Ith)(kA) | 额定动稳定电流(Idyn) (kA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P20 |  |  |
| 5～300 | 0.2/0.5 0.2/10P10 0.5/10P10 0.2/10P20 0.5/10P20 0.2/0.5/10P10 0.2/10P10/10P10 0.5/10P10/10P10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 150I1n | 375I1n |
| 400 |  |  |  |  |  | 45 | 112.5 |
| 500 |  |  |  |  |  | 63 | 130 |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  | 20 | 30 | 30 | 20 |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200～1600 |  | 30 |  |  |  | 80 | 160 |

### 六、LDJ1-35H/300电流互感器外形及安装尺寸图

本文地址：http://www.dqdg.cc/LDJ1-35H-300-110.html