# LQJ8-10Q电流互感器

### 一、概述

LQJ8-10Q电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式产品，适用于额定频率50Hz或60Hz,额定电压10kV及以下的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1及GB1208《电流互感器》标准。

### 二、主要技术参数

| 额定电流比(A) | 级次组合 | 准确级及额定输出 | 一秒热稳定电流(KA) | 动稳定电流(KA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.5 | 10P10 |  |  |
| 5/5 | 0.2/10P 0.5/10P10 | 10 | 10 | 15 | 0.5 | 1.1 |
| 10/5 |  |  |  |  | 1.9 | 2.2 |
| 15/5 |  |  |  |  | 1.4 | 3.4 |
| 20/5 |  |  |  |  | 1.8 | 4.5 |
| 30/5 |  |  |  |  | 2.7 | 6.8 |
| 40/5 |  |  |  |  | 3.6 | 9 |
| 50/5 |  |  |  |  | 4.5 | 11.3 |
| 75/5 |  |  |  |  | 6.8 | 16.9 |
| 100/5 |  |  |  |  | 9 | 22.5 |
| 150/5 |  |  |  |  | 11.3 | 24 |
| 200/5 |  |  |  |  | 15 | 32 |
| 300/5 |  |  |  |  | 22.5 | 48 |
| 400/5 |  |  |  |  | 30 | 64 |
| 500/5 |  |  |  |  | 30 | 75 |
| 600/5 |  |  |  |  | 30 | 75 |
| 800/5 |  |  |  |  | 40 | 80 |

### 三、LQJ8-10Q电流互感器外形及安装尺寸、型号含义

本文地址：http://www.dqdg.cc/LQJ8-10Q-22.html