# LZZB9-35D系列电流互感器

### 一、概述

LZZB9-35D电流互感器为环氧树脂浇注全封闭产品，适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压35kV及以下的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1及GB1208《电流互感器》标准。

### 二、结构简介

本系列电流互感器为全封闭支柱式结构，耐污染及潮湿，尺寸小，重量轻，适用于任何位置、任意方向安装。单变比一次绕组为固定式；双变比一次绕组采用串、并联，改变一次接线方式，可得到两种电流比。见图示，串联时为100/5A，并联时为200/5A。LZZB8-35G、LZZB8-35AG适用于宽度为1.2米的中置柜。

### 三、技术参数

1、额定一次电流、准确级组合、额定输出及动、热稳定电流见表
2、额定绝缘水平：40.5/95/185kV
3、额定二次电流：5A，1A
4、局部放电水平符合GB1208《电流互感器》标准。
5、污秽等级：Ⅱ级。

| 型号 | 额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 短时热电流(Ith)(kA/s) | 额定动稳定电流(Idyn)( kA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZZB9-35 LZZB9-35D | 20 | 0.2/5P10 0.5/5P10 0.2/5P20 0.5/5P20 0.2/0.5/5P10 0.2/0.5/5P20 0.2/5P10/5P20 0.5/5P10/5P20 0.5/10P10/10P10/10P10 0.2/0.5/10P10/10P10 0.2/10P10/10P10/10P10 | 20/50 30/50 20/25 30/25 20/30/30 20/30/15 20/30/15 30/30/15 20/20/30/30 15/20/30/30 15/20/30/30 | 6月1日 | 15 |
|  | 30，40 |  |  | 7月1日 | 17.5 |
|  | 50 |  |  | 12月1日 | 30 |
|  | 75 |  |  | 1月16日 | 40 |
|  | 100 |  |  | 1月25日 | 63 |
|  | 150,200 |  |  | 31.5/1 | 80 |
|  | 300,400 |  |  | 31.5/2 |  |
|  | 600 |  |  | 31.5/3 |  |
|  | 750 | 0.2/5P10 0.5/5P10 0.2/5P20 0.5/5P20 0.2/0.5/5P10 0.2/0.5/5P20 0.2/5P10/5P20 0.5/5P10/5P20 | 30/50 50/50 30/25 50/25 30/30/30 30/30/15 30/30/15 30/30/15 | 31.5/4 | 80 |
|  | 800 |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |
|  | 1250 |  |  |  |  |
|  | 1500 |  |  |  |  |
|  | 2000~3150 |  |  | 31.5/4 | 130 |

### 四、LZZB9-35D电流互感器外形及安装尺寸图