# LZZBJ9-35电流互感器 户内 单相 环氧树脂浇注式

LZZBJ9-35系列电流互感器为环氧树脂浇注全封闭产品，适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压35kV及以下的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1及GB1208《电流互感器》标准。

## 结构简介

LZZBJ9-35电流互感器为全封闭支柱式结构，耐污染及潮湿，尺寸小，重量轻，适用于任何位置、任意方向安装。单变比一次绕组为固定式；双变比一次绕组采用串、并联，改变一次接线方式，可得到两种电流比。见图示，串联时为100/5A，并联时为200/5A。lzzbj9-35适用于宽度为1.2米的中置柜。

## 技术参数

1、额定一次电流、准确级组合、额定输出及动、热稳定电流见表
2、额定绝缘水平：40.5/95/185kV
3、额定二次电流：5A，1A
4、局部放电水平符合GB1208《电流互感器》标准。
5、污秽等级：Ⅱ级。

## LZZBJ9-35电流互感器型号含义及参数

## 产品名称：LZZBJ9-35电流互感器

#### 型号：lzzbj9-35

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页LZZBJ9-35电流互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户需求，订制非标产品。
本文地址：http://www.dqdg.cc/lzzbj9-35-267.html